ניסוי 1  –  ניסוי בבקבוק מס' I

### שימו לב:  יש להרכיב משקפי מגן ולהשתמש בכפפות!

הוראות כלליות:

- קראו היטב את כל ההנחיות לפני תחילת ביצוע הניסוי

- בדקו שנמצאים ברשותכם כל הציוד והחומרים הנחוצים לביצוע הניסוי

כלים וחומרים

משטפת מים מזוקקים

משורה 100 מ"ל

שעון עצר

ארלנמייר בנפח 500 מ"ל סגור בפקק ובו תמיסות A  ו- B

כלי כלשהו בנפח 500 מ"ל עם פקק מתאים.

הקפידו לא להזיז את המערכת לפני תחילת העבודה!

שלב א': מהלך הניסוי

הקפידו על ביצוע ההנחיות האלה :

- מילוי מדויק אחר ההנחיות לבצוע שלב א'

- איסוף תצפיות רבות ככל האפשר

- דווח ברור ומאורגן על התצפיות

- שיתוף כל חברי הקבוצה בביצוע המשימות השונות

- שימוש בשפה מדעית נכונה ומדויקת לכל אורך התהליך

# 1.   טלטלו את המערכת מספר טלטולים נמרצים  ואחר כך הניחו את המערכת ללא תנועה.

2.   תארו את המערכת על כל פרטיה  ורשמו תצפיות כל 15-10 שניות, במשך 3 דקות.

# 3.   חזרו על הפעולות שבסעיף (1) פעמיים נוספות.

4.   השוו בין התוצאות של שלוש החזרות (מומלץ בטבלה, תרשים, גרף וכו').

5.   העבירו בזהירות את התמיסה לכלי אחר. סגרו בפקק.  הניחו את המערכת ללא תנועה.

6.  	תארו את המערכת על כל פרטיה ורשמו תצפיות כל 15-10 שניות, במשך 3 דקות.

7.	  פתחו בזהירות את הפקק, החזירו כמחצית מן התמיסה לכלי המקורי.  הוסיפו לחלק  זה
כ-100 מ"ל מים מזוקקים, החזירו את הפקק והניחו את המערכת ללא תנועה כנ"ל.

8.   תארו את המערכת על כל פרטיה ורשמו תצפיות כל 15-10 שניות, במשך 3 דקות.

שלב ב': מהלך החקר

1.	נסחו  5 שאלות רלוונטיות ומגוונות שמתעוררות בעקבות התצפיות שנערכו

- בחרו  שאלה אחת מהשאלות שהעליתם

- נסחו שאלה זאת כשאלת חקר, בצורה בהירה ובמידת האפשר כקשר בין שני משתנים.

- נסחו בצורה בהירה ועניינית השערה המתייחסת לשאלה שבחרתם לחקור

- נמקו את השערתכם על בסיס ידע מדעי, רלוונטי ונכון

2.	תכננו ניסוי שיבדוק את השערתכם

- פרטו את כל שלבי הניסוי,כולל שלב הבקרה

- פרטו את בקשתכם לציוד וחומרים על גבי טופס בקשת הציוד

- התייעצו במורה ושנו במידת הצורך

- העבירו ללבורנט/ית  את רשימת הציוד והחומרים

3.	קבלו את אישור המורה למהלך הניסוי שהצעתם

- בצעו את הניסוי שהצעתם כפי שאושר על ידי המורה

- הציגו את התצפיות ואת התוצאות בצורה מאורגנת (טבלה, תרשים, גרף וכו')

- פרשו ונתחו את התוצאות

- הסיקו מסקנות רבות ככל האפשר על הבסיס של כל תוצאות הניסויים ונמקו.

- בדקו את הקשר בין שאלת החקר לבין המסקנות

4.	בדיון הקבוצתי המסכם

- חוו את דעתכם על כל שלבי החקר (מגבלות, דיוק וכו')

- במידת הצורך הצביעו על השינויים הרצויים בתהליך החקר.

- רשמו שאלות נוספות שהתעוררו בעקבות התהליך כולו

- הכינו את הסיכום לניסוי החקר של קבוצתכם להצגה בפני הכיתה

5.	בדיון הכיתתי המסכם

- התייחסו לניסוי לאור הדיווחים של כל קבוצות העבודה

6.	הקפידו על דוח מאורגן, אסתטי וקריא

עבודה נעימה

ציוד וחומרים לניסוי 1

משטפת מים מזוקקים

משורה 100 מ"ל

שעון עצר

ארלנמייר בנפח 500 מ"ל סגור בפקק ובו תמיסות    A ו- B

כלי כלשהו בנפח 500 מ"ל עם פקק מתאים.

הכנת שתי תמיסות על פי הפירוט הבא:

הכנת מרכיבי הניסוי:

תמיסה  A:

א. 	יש להמיס 8.0 גר' KOH במים, עד לנפח כולל של 300 מ"ל – בבוקר יום הניסוי  (או – להכין מראש בבקבוק פלסטיק כמות מספקת לכל הקבוצות, לשמור בקרור, וביום הניסוי לחלק לארלמיירים).

ב. 	יש להוסיף ל-300 מ"ל  התמיסה הנ"ל,  6.0 גר' גלוקוז – ממש לפני הניסוי!

תמיסה  B:

להמיס  0.25  גר' מתילן כחול מוצק בכהל עד לנפח כולל של 25 מ"ל.  מתקבלת תמיסה בריכוז 1%.   (להכין לכל היותר שבוע לפני ביצוע הניסוי).

הערות בטיחות ספציפיות

יש להבטיח שהכלים לא ייפתחו - התמיסות מכילות יוני הידרוקסי בריכוז גבוה. יש לתת תשומת לב מיוחדת לבטיחות ולזהירות בניסויים שיציעו תלמידים.

# Text boxes

יש לערבב את 300 מ"ל תמיסה A  עם  1-2 מ"ל תמיסה B  רק ממש לפני הניסוי,
     בכלי שנפחו  500 מ"ל לפחות.