# ניסוי 52 – אליפות צבעי הכרוב

### שימו לב: יש להרכיב משקפי מגן !

הוראות כלליות:

- קראו היטב את כל ההנחיות לפני תחילת ביצוע הניסוי

- בדקו שנמצאים ברשותכם כל הציוד והחומרים הנחוצים לביצוע הניסוי

ציוד וחומרים

30 מ"ל HCl(aq)     0.1M בבקבוק טפי	כ- 20 מ"ל מהתמיסות הבאות

30 מ"ל NaOH(aq)   0.1M (בבקבוק טפי	 NH3(aq)  0.1M

10 מ"ל פנול פתלאין בבקבוק טפי	CH3COOH(aq)   0.1M

10 מ"ל ברומותימול כחול  0.01% בבקבוק טפי	HCl(aq)   0.1M

נייר לקמוס  ורוד	H2SO4(aq) 0.1M

נייר לקמוס כחול                                                               מים

נייר pH                                                                           אבקת סודה לשתיה

כ – 50 מ"ל מי כרוב סגול                                                   חומץ  ביתי

כן + 20 מבחנות                                                                מיץ לימון

2 מקלות זכוכית                                                                 מיץ תפוזים

3 משורות בנפח 5 מ"ל                                                        קולה

אבקת כביסה                                                                     מלח בישול

חלב                                                                                 יין

חלב חמוץ                                                                          רוק

שלב א': מהלך הניסוי

הקפידו על :

- מילוי מדויק אחר ההנחיות לבצוע שלב א'

- איסוף תצפיות רבות ככל האפשר

- דווח ברור ומאורגן על התצפיות

- שיתוף כל חברי הקבוצה בביצוע המשימות השונות

- שפה מדעית נכונה ומדויקת לכל אורך התהליך

אינדיקטורים לחומצה בסיס 
נתונים מספר אינדיקטורים לחומצות ובסיסים הנמצאים במעבדה. חלקם תמיסות חלקם ניירות (ראו טבלה )
כמו כן נתונות שתי תמיסות-  א.  תמיסה חומצית  -   HCl M0.1
                                        ב.  תמיסה בסיסית  -   NaOH. M0.1

- בדקו ורשמו בטבלה את צבעי האינדיקטורים השונים בתמיסה חומצית ובתמיסה בסיסית. 
הערה : כמובן יש לבדוק כל אינדיקטור לחוד.

| האינדיקטור | צבע בתמיסה חומצית HCl(aq) 0.1M | צבע בתמיסה בסיסית NaOH(aq) 0.1M |
| --- | --- | --- |
| א. פנול פתלאין |  |  |
| ב. ברומותימול כחול |  |  |
| ג. מתיל אורנג' |  |  |
| ד. נייר לקמוס ורוד |  |  |
| ה. נייר לקמוס כחול |  |  |
| ו. נייר pH |  |  |

- הוסיפו לכל אחת משתי מבחנות  2-3 מ"ל מי כרוב סגול.  טפטפו לראשונה טיפה אחר טיפה של תמיסת HCl M0.1. תארו מה התרחש.

___________________________________________________________
___________________________________________________________

למבחנה השניה הוסיפו טיפה אחר טיפה תמיסת NaOH M0.1. תארו מה התרחש.

___________________________________________________________
___________________________________________________________

- אליפות צבעי הכרוב!!! כל המרבה זוכה! 
הכינו מעמד מלא מבחנות. לכל מבחנה הוסיפו 2 –3 מ"ל תמיסת כרוב סגול. צרו בעזרת התמיסות החומציות והבסיסיות מגוון מרבי של צבעים. (ניתן למהול*  בזהירות! את תמיסות החומצות והבסיסים שברשותכם).

כיילו את צבעי הכרוב בעזרת נייר PH. סכמו ממצאיכם בטבלה.

| pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| צבע תמיסת כרוב |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

חלק ב': מהלך החקר –  מי חומצי ומי בסיסי?

את החומרים הבאים בדקו בבית וקבעו עבור כל אחד מהם אם הוא חומצי או בסיסי במים ומהו ה- pH  של התמיסה שלו.  הציעו חומרים נוספים לבדיקה ורשמו את התוצאות בטבלה.

חומרים שחסרים במעבדה בדקו בבית!  הציעו חומרים נוספים לבדיקה בבית, בדקו אותם והוסיפו לטבלה:

| החומר | חומץ | סודה לשתיה | מיץ לימון | מיץ תפוזים | קולה | אבקת כביסה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| חומצה/בסיס |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |

| החומר | מלח בישול | חלב | חלב חמוץ | יין | רוק |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| חומצה/בסיס |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |

- ניתן לחזק את תוצאות הבדיקות בעזרת בדיקה במי כרוב

לפניך 5 בקבוקונים המכילים את התמיסות הרשומות בטבלה.  התוויות נפלו.

- עליכם לתכנן ניסוי לזיהוי כל אחת מהתמיסות.

- פרטו את כל שלבי הניסוי

- פרטו את בקשתכם לציוד וחומרים על גבי טופס בקשת ציוד

- התייעצו במורה ושנו במידת הצורך

- העבירו ללבורנט\ית את רשימת הציוד והחומרים.

- קבלו את אישור המורה למהלך הניסוי שהצעתם

- בצעו את הניסוי שתכננתם

- הציגו את התוצאות בטבלה

| החומר | NH3(aq) 0.1M | CH3COOH( 0.1M | NaOH(aq) 0.1M | HCl(aq) 0.1M | H2SO4¦(aq) 0.1M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| חומצה/בסיס |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |

- הסיקו מסקנות רבות ככל האפשר על בסיס כל תוצאות הניסויים ונמקו.

עבודה נעימה

הוצע על ידי דליה עובדיהו