# ניסוי מספר 83 - מיץ מחשמל

#### שימו לב: יש להרכיב משקפי מגן ולהשתמש בכפפות

הוראות כלליות:

- קראו היטב את כל ההנחיות לפני תחילת ביצוע הניסוי

- בדקו שנמצאים ברשותכם כל הציוד והחומרים הנחוצים לביצוע הניסוי

## ציוד וחומרים

4-3 לימונים

4 פסי אבץ

4 פסי מגנזיום

4 פסי נחושת

בד שמיר

חוטי חשמל + תנינים

מולטי טסטר

מכשירי חשמל שונים : מחשבון, מנורה, פעמון...

## שלב א' - מהלך הניסוי

הקפידו על :

- מילוי מדויק אחר ההנחיות לבצוע שלב א'

- איסוף תצפיות רבות ככל האפשר

- דווח ברור ומאורגן על התצפיות

- שיתוף כל חברי הקבוצה בביצוע המשימות השונות

- שפה מדעית נכונה ומדויקת לכל אורך התהליך

- בנו מעגל חשמלי שבמקום סוללה מחובר לימון. (את פסי המתכת – האלקטרודות -  יש לשפשף היטב בעזרת בד שמיר לפני החיבור)

- השתמשו באלקטרודות ממתכות שונות ומדדו את המתח המופק מהלימון בשימוש באלקטרודות שונות.

- בנו מעגל אחר ובו מחוברים שני לימונים וחיזרו על מדידות המתח שצוינו בסעיף 2 .

- תכננו מערכת בעזרתה תוכלו להפיק  מתח גבוהה ככל  שתוכלו, בנו אותה ומדדו את המתח המופק.

- חברו למעגל שבניתם מכשיר חשמלי לפי בחירתכם.רשמו תצפיותיכם

שלב ב': מהלך החקר

1.	נסחו  5 שאלות רלוונטיות ומגוונות שמתעוררות בעקבות התצפיות שנערכו

- בחרו  שאלה אחת מהשאלות שהעליתם

- נסחו שאלה זאת כשאלת חקר, בצורה בהירה ובמידת האפשר כקשר בין שני משתנים.

- נסחו בצורה בהירה ועניינית השערה המתייחסת לשאלה שבחרתם לחקור

- נמקו את השערתכם על בסיס ידע מדעי, רלוונטי ונכון

2.	תכננו ניסוי שיבדוק את השערתכם

- פרטו את כל שלבי הניסוי,כולל שלב הבקרה

- פרטו את בקשתכם לציוד וחומרים על גבי טופס בקשת הציוד

- התייעצו במורה ושנו במידת הצורך

- העבירו ללבורנט/ית  את רשימת הציוד והחומרים

3.	קבלו את אישור המורה למהלך הניסוי שהצעתם

- בצעו את הניסוי שהצעתם כפי שאושר על ידי המורה

- הציגו את התצפיות ואת התוצאות בצורה מאורגנת (טבלה, תרשים, גרף וכו')

- פרשו ונתחו את התוצאות

- הסיקו מסקנות רבות ככל האפשר על הבסיס של כל תוצאות הניסויים ונמקו.

- בדקו את הקשר בין שאלת החקר לבין המסקנות

4.	בדיון הקבוצתי המסכם

- חוו את דעתכם על כל שלבי החקר (מגבלות, דיוק וכו')

- במידת הצורך הצביעו על השינויים הרצויים בתהליך החקר.

- רשמו שאלות נוספות שהתעוררו בעקבות התהליך כולו

- הכינו את הסיכום לניסוי החקר של קבוצתכם להצגה בפני הכיתה

5.	בדיון הכיתתי המסכם

- התייחסו לניסוי לאור הדיווחים של כל קבוצות העבודה

6.	הקפידו על דוח מאורגן, אסתטי וקריא

עבודה נעימה