מבחן בכימיה – "יש לי כימיה עם הסביבה"

- התלמידים בדקו את ריכוז יוני כלור במי שתייה ע''י טיטרציה עם תמיסת כסף חנקתי AgNO3 בעלת ריכוז 0.01M.

- הנפח הממוצע של תמיסת AgNO3 הדרוש לטיטור של 50 מ"ל מי שתייה הוא 19.3 מ''ל.

  - חשבו את מספר המולים של יוני כלור במדגם של 50 מ''ל. פרטו את חישובכם.

  - חשבו את ריכוז יוני הכלור ביחידות:ppm . פרטו את חישובכם.

- תלמיד בדק מדגם של מים בשתי שיטות כדי לקבוע את ריכוז יוני הכלור Cl-. בשיטה הוולומטרית (טיטרציה עם AgNO3) הוא ובשיטה ספקטרוסקופית. ציין יתרון לכל שיטה.

- במעבדה התקבל מדגם מי ברז מכפר הרי"ף שעבר בדיקת קשיות מים, להלן תוצאות הבדיקות שנעשו:

| מקור המים | נפח המים שנלקח לבדיקה (מ"ל) | נפח התמיסה של EDTA(מ"ל) |
| --- | --- | --- |
|  |  | בדיקה (1) | בדיקה (2) | בדיקה (3) |
| תמיסה סטנדרטית שריכוזה 1 מ"ג למ"ל CaCO3(s) | 25 | 24.2 | 24.1 | 24.3 |
| מי ברז מכפר הרי"ף | 20 | 12.5 | 12.6 | 12.4 |

- חשבו את נפח ה-EDTA שדרוש לטיטרציה של 1 מ"ג CaCO3.

| דרגת קשיות | CaCO3 (mg/liter) |
| --- | --- |
| רכים | <75 |
| מעט קשים | 75-150 |
| קשים | 150-300 |
| קשים מאוד | >300 |

- חשבו את קשיות המים במדגם שקיבלתם.

לפניכם הטבלה לקביעת דרגת קשיות המים:

- האם מומלץ לתושבי האזור, ממנו הגיעו המים למעבדה, להתקין מסנן בבית? נמק.

- על מנת לקבוע את ריכוז יוני הכלוריד   Cl-aq) בתמיסה, נערכו מספר בדיקות ספקטרוסקופיות של הבליעה של תמיסות בעלות ריכוז ידוע של יוני הכלוריד  . לפני הבדיקה הוסיפו לתמיסה Hg(SCN)2 ו- Fe(NO3)3.

  - מדוע לדעתכם חייבים להגיב את יוני הכלוריד עם Hg(SCN)2 ו- Fe(NO3)3? הסבירו.

  - התמיסה כתומה-חומה, האם תצפו שתהיה בליעה באורך גל המתאים לכתום-  nm620? הסבירו.

- כל הבדיקות של עוצמת הבליעה נערכו באורך גל של 460 nm .

  - כיצד נבחר אורך הגל לבדיקה?

| מס' בדיקה | ריכוז של יוני הכלוריד Cl-aq (ppm) | עוצמת הבליעה ב-460 nm |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.025 | 0.5 |
| 2 | 0.05 | 1 |
| 3 | 0.075 | 1.5 |

התקבלו התוצאות הבאות:

  - שורטט גרף כיול המסתמך על התוצאות הנ"ל ומשוואת הקו הישר שהתקבלה היתה: y=ax מהו ערכו של a? הסבר

  - כאשר נבדקו שני מדגמים A ו- B מאותו איזור בעלי ריכוזים שונים התקבלה בשני המקרים בליעה  של 2.5 . לאחר מיהול פי שניים התקבלו התוצאות הבאות:

| בליעה ב- 460nm לאחר מיהול פי שניים | מספר דגימה |
| --- | --- |
| 2.500 | A |
| 0.720 | B |

  - הסבר מדוע התקבלה בליעה של 2.5 לשתי תמיסות בעלות ריכוז שונה.

  - הסבר את תוצאות הבדיקה אחרי מיהול.

  - חשב את ריכוז יוני הכלור בתמיסה B. פרט חישובך.

- הסבר אחת מהעובדות הבאות בעזרת מושגים של בליעה, החזרה, העברה, ערור ברמה, פוטון(ים) המולקולרית:

- בחשיפה לשמש, בד שחור מתחמם יותר מהר מבד לבן.

- בחימום במיקרוגל הפיתה התחממה, אך הצלחת נשארה קרה.

- מספר תמיסות כחולות הוארו באור לבן, ככל שהמתיסה היתה מרוכזת יותר הטמפרטורה של התמיסה עלתה יותר.

- בקבוק מלא בגז מתאן CH4(g)   ובקבוק מלא בגז הליום הוארו בנורה אינפרא אדומה. הטמפרטורה של הבקבוק המלא בגז מתאן CH4(g)    עלתה יותר.

- לפניך גרפים שונים המתארים את הבליעה של חומרים שונים באטמוספרה של כדור הארץ כתלות באורך הגל -ספקטרום  הבליעה , וגרף המתאר את פליטה של השמש וכדור הארץ כתלות באורך הגל.

הסתמך על הספקטרומים וקבע איזה תחום אורכי גל מתאים לקרינה (אין צורך לנמק):

- נפלטת מהשמש?

- נבלעת ע"י האטמוספירה (בדרכה לכדור הארץ מהשמש)?

- עוברת את האטמוספירה ומגיעה לפני כדור הארץ מהשמש?

- נפלטת או מוחזרת מפני כדור הארץ לאטמוספרה?

- נבלעת ע"י האטמוספירה (בדרכה מ פני כדור הארץ לחלל)?

- יוצאת מכדור הארץ לחלל?

- הסבר בעזרת הנתונים מהסעיף הקודם מדוע מדענים טוענים שפליטה מוגברת של פד"ח מגבירה את אפקט החממה?

- ציין גורם נוסף שמגביר את התחממות כדור הארץ. הסבר כיצד.

- חשב את התדירות והאנרגיה של פוטון בעל אורך גל של 0.5 מיקרון. פרט חישובך.

בהצלחה!